PARTE 2ª INGENIERÍA ELÉCTRICA 2011-06-22 FINAL JUNIO Conceptual

APELLIDOS...........................(SOLUCIÓN).........................................NOMBRE........................................

- La intensidad instantánea en un cortocircuito alejado del generador es. ¿Qué representa cada uno de los dos sumandos dentro del corchete?

- Intensidad de Cortocircuito en régimen estacionario

- Componente de continua (Régimen transitorio)

______________________________________________________________________________________

En la línea esquematizada en la figura, provista de un interruptor automático accionado por un relé instantáneo ajustado a 1 kA, un relé tiempo-dependiente ajustado a 30 A y un relé de corriente diferencial residual de 100 mA:

2	Si se conecta una resistencia de 10 Ω entre la fase R y el conductor N, determinad el valor de la corriente homopolar.

con

- Si se conecta una resistencia de 10 Ω entre la fase R y el conductor CP, determinad el valor de la corriente homopolar.

Las mismas que en el caso anterior.

- ¿Cuál de los relés debería de actuar en cada caso?

  - El relé instantáneo y el tiempo-dependiente, no disparan por ser la corriente de línea inferior a sus ajustes.

  - El relé de corriente diferencial residual dispara en el segundo caso (el primero es una situación normal de carga asimétrica)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ¿Qué limita la tensión nominal de un equipo eléctrico que utiliza para su funcionamiento un campo magnético?. Ejemplo: Motor y transformador.

El codo de saturación de su característica Inducción-Campo magnético

- ¿Que limita la intensidad de la corriente nominal de un equipo eléctrico?.

Cuando el calentamiento lleva a los aislantes a su temperatura límite de larga duración

7	Unid con líneas las palabras que estén relacionadas

CAUSA				RELÉ					EFECTO

Sobrecarga				Instantáneo				Incendio del aislante

Defecto de aislamiento			Corriente residual			Degradación del aislante

Cortocircuito				Tiempo-dependiente			Choque eléctrico

CAUSA				RELÉ					EFECTO

Sobrecarga				Tiempo-dependiente			Degradación del aislante

Defecto de aislamiento			Corriente residual			Choque eléctrico

Cortocircuito				Instantáneo				Incendio del aislante

8	En el esquema de la figura, selecciona el cable 3 por su resistencia al cortocircuito, si para un cable de cobre con aislante de PVC, la  constante para el cálculo de intensidad de cortocircuito es k = 93 As1/2/mm2.

- En el circuito de la figura anterior, poder de corte del interruptor que protege el cable 3.

10	En el circuito de la figura anterior, misión de fusible y del relé térmico asociado al contactor de maniobra.

# Text boxes

Un=400 V

N

T

Cable 3 2

Cable 2

400 V

C

Icc3=1kA

ICCmax=1,1kA

B

Icc3=1,3kA

ICCmax=1,5kA

A

Icc3=1,9kA

ICCmax=2,3kA

I2

T

M

CP

Cable 4

R

S

Ct

R

F

I5

I3

I4

I1

R = 10 Ω