Tema 2
Tema 2
La energía y el Primer Principio
Trabajo en sistemas mecánicos
Trabajos en sistemas termodinámicos
Primer Principio de Termodinámica
La energía interna
El calor
Balance de energía en sistemas. Ejemplos

---
n-1
n-1

---
(intensiva)
(extensiva)

---
dt
dA

---
https://es.wikipedia.org/wiki/Criterio_de_signos_termodinámico

---
TRABAJO EXPANSIÓN-COMPRESIÓN (clase)
Un dispositivo cilindro-émbolo contiene un gas que está inicialmente a 1,0MPa y ocupa 0,020m3. El gas se expande hasta un volumen final de 0,040 m3 en las condiciones (a) la presión permanece constante, y (b) PV=constante. Determínese el trabajo obtenido, en kilojulios, para los dos caminos especificados.

---
https://youtu.be/Bvfn6eUhUAc

---
TRABAJO CICLO (casa)
Un gas que inicialmente ocupa 0,020 m3 a 1,0 MPa se expande cuasiestáticamente en un dispositivo cilindro-émbolo a presión constante hasta que el volumen es 0,040 m3. a continuación se mantiene a volumen constante y se enfría hasta que la presión es la mitad de la inicial. Después se comprime cuasiestáticamente hasta el estado original siguiendo el camino PV=cte. Determínese el trabajo neto del ciclo en kilojulios.

---
TRABAJO MUELLE (clase)
Un muelle elástico se desplaza desde un estado comprimido en el que F1=-100 N y L1=0,40 m a un estado final en el que F2=-500 N y L2=0,20 m. Determínese (a) la longitud natural en metros, (b) la constante del muelle en N/m, y (c) el trabajo en el proceso, en newton-metro.

---
2.1 Inicialmente un trozo de plomo de 1 kg se mueve horizontalmente a una velocidad de 5m/s, siendo g=9,80m/s2. Determínese (a) la variación de velocidad para un cambio de energía cinética de 10 N.m y (b) la variación de altura para un cambio de energía potencial de 10 N.m.

---
2.13 A un eje rotatorio a 2.000 rev/min se le aplica un par de 150 N.m (a) Calcúlese la potencia transmitida en kilovatios. (b) En una resistencia se aplica un potencial de 115 V de modo que a través de ella pasa una corriente de 9 A durante un periodo de 5 min. Calcúlese el trabajo eléctrico en kilojulios y la potencia instantánea en kilovatios.

---
2.20 Por un motor eléctrico pasa una corriente de 8 A de una fuente de 110 V. El eje de salida desarrolla un par de 9,4 N.m a una velocidad de rotación de 800 rpm. Determínese (a) la potencia neta de entrada al motor en kilovatios, y (b) la cantidad de energía extraída del motor mediante el eje, en kW.h, durante un funcionamiento de 1,5 h

---
2.22 Para cada uno de los siguientes casos correspondientes a procesos de sistemas cerrados, complétense los datos que faltan.

---
2.23 Un sistema cerrado experimenta un ciclo compuesto por los procesos a, b y c. Los datos del ciclo se muestran a continuación. Calcúlense los datos que faltan para los tres procesos

---
2.37 Un dispositivo cilindro-embolo contiene un gas que experimenta una serie de procesos cuasiestáticos que confirman un ciclo. Los procesos son como sigue. 1-2 compresión adiabática; 2-3, presión constante; 3-4, expansión adiabática; 4-1, volumen constante. En la tabla se muestran los datos al comienzo y al final de cada proceso. Represéntese esquemáticamente el ciclo en el diagrama PV y determínese las interacciones trabajo y calor en kilojulios para cada uno de los cuatro procesos.

---
2.70 En un motor diésel se comprime aire según la relación PV 1,3 = A, donde A es una constante. Al comenzar la compresión el estado es 100 kPa y 1.300cm3 y en ele estado
final el volumen es 80 cm 3
Represéntese el camino el camino de proceso en el plano PV.
Calcúlese el trabajo necesario para comprimir el aire en kilojulios suponiendo que no hay fricción.
Calcúlese el trabajo necesario si está presente una fuerza de fricción de 160 N, la presión atmosférica en el exterior de dispositivo es 100 kPa y el área del émbolo es 80 cm 2

---
2.92 La presión de un gas dentro de un dispositivo cilindro-émbolo está equilibrada en el exterior por una presión atmosférica de 100 kPa y un muelle elástico, como se muestra en la figura. El volumen inicial del gas es 32,0 cm 3, el muelle está inicialmente sin deformar con una longitud de 6 cm área del émbolo sin peso es 4,0 cm2. La adición de 7,0 J de calor provoca que el émbolo suba 2,0 cm. Si la constante de muelle es 10,0 N/cm, calcúlese
La presión absoluta final del gas en kPa
El trabajo realizado por el gas del cilindro en julios.
La variación de energía interna del gas en julios.