Ingeniería Eléctrica y Energética 				PROBLEMA			           2011-06-22

2º Ingeniero Técnico				Junio (final)				           Parte 2

Apellidos:____________________(SOLUCIÓN)___________________Nombre:______________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Un motor asincrono trifasico en cuya placa de caracteristicas figura:

UN = 400/690 V, PN = 20 kW, ηN = 93 %, cos φN = 0,85, nN = 1440 rpm

se somete a los ensayos de rotor bloqueado y de vacio sobre una red de 400 V.

Previamente se miden de forma individualizada las resistencias de los tres arrollamientos del estator, obteniendose las medidas:

241 mΩ, 243 mΩ y 239 mΩ.

- Dibujad los esquemas de cableado , incluyendo los instrumento de medida necesarios (voltímetro, amperímetros y vatímetros), para realizar los ensayos								(2 puntos)

El ESTATOR debe conctarse en triángulo en la red de 400 V

- Si en el ensayo de rotor bloqueado de tiene para I = IN, una tensión en el rotor de 58,9 V, y una potencia de 650 W, determinad los valores de la suma de resistencias e inductancias del estator y reflejada del rotor.		(2 puntos)

- Si en el ensayo de vacío se tiene una corriente de 1,83 A y una potencia dependiendo de la tensión aplicada de:

| Uo (V) | Po (W) |
| --- | --- |
| 400 | 450 |
| 380 | 408 |
| 360 | 329 |
| 340 | 238 |

determinad los valores de la resistencias de pérdidas en el hierro y de la inductancias magnetizante. 		(2 puntos)

ANULADO por error en los datos. A la calificación se le aplica el factor corrector 10/8

4)	Intensidad de arranque IA/In									(1 punto)

y por lo tanto

5)	Estimad los valores de todos los elementos del circuito equivalente.					(1 punto)

Datos promediados

El estator está en triángulo a 400 V.

aproximación B

6)	A partir del modelo del motor, estimad el par de arranque						(1 punto)

con  donde p = 2

7)	Deslizamiento y par en condiciones nominales							(1 punto)

y

# Text boxes

X2´

X1

R1

R2´

V

RFe

A2

Wa

Wb

Rotor en Vacio

V

A1

Wa

Wb

Rotor bloqueado

Xμ

R2´*(1-d)/d