## Slide 1: Realización de circuitos
Parámetros para seleccionar tecnología
Componentes discretos
Dispositivos programables: PALs y FPGAs
Memorias. Circuitos combinacionales con memorias
Circuitos integrados
Módulos multi-chip

## Slide 2: Parámetros para seleccionar tecnologías
  Coste
  Complejidad del circuito
  Densidad de integración
  Consumo
  Velocidad
  Fiabilidad
  Tiempo de desarrollo
  Disponibilidad tecnológica
  Equipamiento adicional requerido
  Confidencialidad del diseño

## Slide 3: Componentes discretos
Tambien se les llama componentes comerciales o COTS (Commercial off-the-shelf)
Se integran diferentes circuitos de baja o mediana escala de integración sobre una placa de circuito impreso.
SSI Small Scale of Integration (1 a 20 puertas)
MSI Medium Scale of Integration (20 a 500 puertas)
LSI Large Scale of Integration (500 a 5 kpuertas)
VLSI Very Large Scale of Integration (5k puertas ...)
Útiles para circuitos muy sencillos, con poca necesidad de integración y tiradas bajas-medias
Densidad de integración baja, consumos altos, velocidad baja, fiabilidad baja, tiempo de desarrollo bajo, metodología sencilla, equipamiento medio (subcontratar), confidencialidad baja

## Slide 4: Encapsulados más frecuentes
Fuente: Emulation Technologies, inc.

## Slide 5: Dispositivos programables
FPGAs
Bloques lógicos configurables con rutas de interconexión no prefijadas
CPLDs
Varias PALs (grandes) interconectadas entre sí
PAL, PLD
Sumas de prod. de entradas y salidas (biest. o directas) realimentadas
200 - 1000
1k – 10k
10k 10M
puertas
Evolución temporal y escala de integración:
Las PAL requieren un programador externo (programador universal), aunque en la actualidad permiten In-system Programming, igual que las FPGAs
La densidad de integración ocupa, hoy en día, un margen muy amplio
Consumos medios, aunque hay familias especilizadas en bajo consumo
Velocidad intermedia
Fiabilidad alta
Tiempo de desarrollo muy bajo, sin dependencia de terceros
Metodología sencilla
Equipamiento sencillo
Aumentan la confidencialidad de las placas

## Slide 6
Arquitectura interna de una PAL
AND cableada
Suma de productos
Entradas
Lógica combinacional
Lógica secuencial
Matriz de
interconexiones

## Slide 7
Ejemplo: PAL16R4 (representada la mitad)

## Slide 8
Tecnologías de las interconexiones programables
E1
E2
S
Fusibles
PAL basada en fusibles
OTP (One-time programmable)
Memorias -> PROM
(Programmable read-only mem.)
Transistores FAMOS
FAMOS: Floating-gate
Avalanche-injection MOS
Se cargan por efecto avalancha y se descargan con radiación ultravioleta
Memorias  EPROM (Erasable PROM)
Otras memorias
RAM  Volátiles
FLASH o EEPROM  No
volátiles
EEPROM  Electrically Erasable
PROM

## Slide 9: Memorias. Circuitos con memorias
Una memoria es un dispositivo de almacenamiento de información
Tipos:
RAM Random Acess Memory
ROM Read-Only Memory
PROM Programmable ROM
EPROM Erasable and Programmable ROM
EEPROM Electrically erasable PROM
Estructura interna:
 Los datos se almacenan en grupos llamados posiciones de memoria. Cada posición de memoria tiene una dirección. Sólo se puede acceder a una dirección a la vez
 Las direcciones están codificadas y se indican a través del bus de direcciones
 Los datos son leídos o escritos por el bus de datos
Capacidad de una memoria: M x N bits (M direcciones de N bits cada una, M=2m siendo m el
número de bits de bus de direcciones)
Memoria
2m x N
A (bus direcciones)
m
D (bus datos)
N
Señales de control
Chip select  Activación de la memoria
Output enable  triestado
Read/write  lectura escritura (sólo RAM)
Address strobe, data strobe  validación dir. y datos

## Slide 10
Ampliación de memorias
En anchura. Ej: 2k x 4  2k x 8
En longitud. Ej: 2k x 4  4k x 4
M1
A
D
M2
A
D
A
D
8
D0..D3
D4..D7
11
A10 .... A0
D7..D4 D3..D0
M1
M2
M1
A
D
M2
A
D
A
D
4
A0..A10
12
CS
CS
A0..A10
CS
DEC
A11
s0 s1
CS
CS
A10 .... A0
D3..D0
M2
M1
A11
0 x ... x
0 x ... x
1 x ... x
1 x ... x
en
CS

## Slide 11
Mapas de memoria
Consiste en asignar una serie de direcciones a distintos dispositivos sobre un mismo bus
Ej: A partir de memorias RAM de 2k x 8, EPROM de 4k x 8, ROM 2k x 8 y una unidad E/S de 4 direcciones, configurar un mapa con RAM de 0000 a 1FFF, EPROM de 4000 a 4FFF, E/S de 7000 a 7003 y ROM de F000 a FFFF
¿Cuántos circuitos se necesitan?
RAM 0000 a 1FFF  8k posiciones  4 circuitos
EPROM 4000 a 4FFF  4k posiciones  1 circuito
E/S  7000 a 7003  4 posiciones  1 circuito
ROM F000 a FFFF  4k posiciones  2 circuitos
RAM1
RAM2
RAM3
RAM4
EPROM
E/S
ROM1
ROM2
0000 – 07FF
0800 – 0FFF
1000 – 17FF
1800 – 1FFF
4000 – 4FFF
7000 - 7003
F000 – F7FF
F800 - FFFF
0 0 0 0 0 A A A A A A A A A A A
0 0 0 0 1 A A A A A A A A A A A
0 0 0 1 0 A A A A A A A A A A A
0 0 0 1 1 A A A A A A A A A A A
0 1 0 0 A A A A A A A A A A A A
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A A
1 1 1 1 0 A A A A A A A A A A A
1 1 1 1 1 A A A A A A A A A A A

## Slide 12
Circuitos combinacionales con mapas de memoria
S = f (E)
Em-1 .. E0
Sn-1 .. S0
Direcc.
Datos
ROM
CS
1
A
E
S
m
n
RAM3
RAM4
RAM1
RAM2
ROM1
R0M2
EPROM
E/S
Direcciones
12
11
15
14
13
0
1
2
3
4
5
6
7
A10..0
A10..0
A10..0
A10..0
A11..0
A1..0
A10..0
A10..0
0
1
2
3
1
0
1
0
2
CS A
CS A
CS A
CS A
CS A
CS A
CS A
CS A
11

## Slide 13: Circuitos integrados
ASICs  Application Specific Integrated Circuits
Son circuitos diseñados para una aplicación, y encargados a un fabricante.
Los costes NRE (ingeniería de no retorno) son los más altos de todos.
Los costes unitarios pueden ser los más bajos para tiradas muy altas.
Las prestaciones son las más altas (velocidad máxima, consumo bajo)
Tres filosofías de diseño:
 Full-custom  Diseño totalmente a la medida, diseño transistor a transitor
 Standard cell  Biblioteca de puertas estándar y de sencilla conexión,
 Gate array  Las puertas están ya hechas, sólo hay que interconectarlas
Menor personalización
Confidencialidad muy alta (aunque no infalible)
Se deben buscar siempre segundas fuentes (fabricantes alternativos)
Metodología compleja, aunque es igual que FPGAs las primeras fases

## Slide 14: MCM: Multi-chip Modules
Circuito integrado
MCM
Integración 3D