## Slide 1: Networking.2 Redes y Topologia

## Slide 2: Redes y Topologia
Redes de comunicación
El problema de la conmutación
Tipos de Redes segun Topologia
DATAGRAMA y conmutación de Paquetes

## Slide 3: Elementos genericos de la Red
Cada terminal esta conectado a un punto de interfaz de la red.
Un punto de interfaz puede dar servicio a multiples terminales
Cada punto de interfaz esta conectado a un solo nodo de la red
La frontera de la red vinene definida por el conjunto de puntos de interfaz. Ellos situan la entrada y salida de la red.
LA conexión entre el terminal y el punto de interfaz puede o no pertenecer a la red
La red no interpreta la información.
La aplicación de algoritmos AI esta cambiando esta concepción y los contenidos se evalúan en los procesos de red. SEGURIDAD

## Slide 4: Tipos de Redes
Redes Conmutadas. Terminal origen y destino son conectados a traves de la red, mediante las conmutaciónes necesarias
    Conmutación de Circuitos
    Conmutación de Mensajes
    Conmutación de Paquetes
Redes de Difusión. El terminal origen envía la información al medio de transmisión y es recibida por todos los demás terminales
            Redes de Paquetes por Radio
            Redes por Satelite
            Redes de Area Local (LAN)

## Slide 5: El problema de la Conmutación
Si tengo dos equipos necesito una línea de comunicaciones
Si tengo TRES equipos, cada equipo necesita DOS lineas de comunicaciones
Si tengo 4 equipos, cada uno necesita 3 lineas de comunicaciones
Si tengo N equipos, cada uno necesita N-1 lineas de comunicaciones
Para N equipos necesito:
    N*(N-1) lineas de comunicaciones
    N-1 lineas para cada equipo
    La complejidad del sistema crece de forma cuadratica:N^2
    Para limitar esta situación se establecen los modelos de Networking

## Slide 6: Modelo de Switching: 3 Etapas
n
k
nxk
N/n
N/n
k
n
n
k
nxk
N/n
N/n
k
n
N/n x N/n
N/n x N/n
kxn
kxn
N entradas
N salidas
Al ser k<N/n la primera etapa concentra, la segunda distribuye y la tercera concentra.
La gran ventaja es que se reduce el numero d epuntos de cruce y existe mas de una alternativa
Para unir entrada y salida
Si k=2n-1 no se bloquea el modelo de conmutacion y el nuemro de puntos de cruce Nx=4NSQRT(2N)

## Slide 7: Redes Datagrama:Circuios Virtuales y Datagramas
    Datagrama: Cada Paquete se trata de forma individual
    Circuito Virtual: primero se establece el circuito y luego todos pos paquetes van por ese mismo circuito
    Dependiendo del modo, los paquetes pueden desordenarse y deben ser procesados
    Las redes DATAGRAMA son muy robustas por tener multiples caminos redundantes
    Los terminales que utilizan circuitos virtuales son mas simples y por tanto mas baratos

## Slide 8: Encaminameinto de Paquetes
Encaminameinto fijo: se obtiene una ruta para cada combinación origen-destino: Directorio de rutas posibles
Modelo de inundación: se trasmite todo por todos los caminos. Mecanismo de “fuerza bruta” usado en difusión pero no en conmutación de paquetes
Encaminamiento aleatorio. Cada paquete va por un camino según una distribución de probabilidad aleatoria
Encaminamiento Adaptativo. Adaptaciones aisladas, distribuidas o centralizadas, de acuerdo al modelo de red.

## Slide 9: Parametros de Red
S: Rendimiento de la Red (velocidad binaria realmente trasmitida y normalizada al ancho de banda)
G: velocidad binaria ofrecida a la red para su transmisión. Trafico ofrecido
I: velocidad binaria ofrecida por las estaciones conectadas a la red
D: retardo de transmisión. Teimpo entre emisión y correcta recepción de un paquete
Segun estos parametros se calculan de forma matematica los diferentes parametros para los diferente modelos de red.

## Slide 10: Rendimiento de Redes
ALOHA: Smax=18%
ALOHA “SLOTTED”: Smax= 37%
CSMA: Carrier Sense Multiple Access o LBT
CSMA es la base de Ethernet y lo vmaos a nombrar mucho a lo largo del curso.
Si el canal esta libre transmito mensaje
Si recibo ACK todo OK
Si no recibo ACK espero un tiempo y retransmito paquete

## Slide 11: CSMA: diferentes modos
CSMA NO PERSISTENTE
FOR I in LISTA_PAQUETES
    If CANAL_DISPONIBLE= TRUE
    THEN ENVIO_PAQUETE
    i=i+1
    ELSE CANAL_DISPONIBLE= FALSE
    WAIT tiempo

## Slide 12: CSMA: diferentes modos
CSMA 1-PERSISTENTE
FOR I in LISTA_PAQUETES
    If CANAL_DISPONIBLE= TRUE
    THEN ENVIO_PAQUETE
    i=i+1
    ELSE WAIT till CANAL_DISPONIBLE =TRUE
    REPEAT till ACK

## Slide 13: CSMA: diferentes modos
CSMA P-PERSISTENTE
FOR I in LISTA_PAQUETES
    If CANAL_DISPONIBLE= TRUE
    THEN if P=TRUE Then ENVIO_PAQUETE
    i=i+1
    ELSE WAIT (1-P)
    WAIT till CANAL_DISPONIBLE=TRUE

## Slide 14: REDES LAN
Son redes de difusión
Velocidades muy variables
Suelen pertenecer a una misma organización
Alta fiabilidad
El modelo de Protocolo mas extendido es IEEE802.3 que corresponde a una evolución del protocolo ORIGINAL lanzado en 1978 (pero inventado en 1973 por Robert Metcalf en los laboratorios Xerox en Palo Alto)
Banda Ancha o Banda Base

## Slide 15: Topologia de Redes

## Slide 16: LAN: Protocolos
Se Introduce CSMA/CD “COLLISION DETECTION” también llamado LWT “Listen While Talk”
Sistema TOKEN o de paso de testigo
IEEE802.1. Describe la serie de estandares
IEEE802.2. LLC “Logic Link Control”
IEEE802.3. BUS CIN CSMA CD
IEEE802.4. TOKEN BUS
IEEE802.5. TOEKN RING

## Slide 17: CODIGO TOKEN
For I in lista_paquetes
    If TOKEN = TRUE (tengo el testigo)
    then send message
    PASS TOKEN to Next Station
    ELSE
    Do Nothing

## Slide 18: Topologia Jerarquica

## Slide 19: Introduccion:Modelo OSI

## Slide 20: Direcciones MAC
OUI: Organizationally Unique Identifier y es assigned por el IEEE a una organizacion.
NIC: Network Interface Card. Asignados por la organización a cada elemento conectado a la red

## Slide 21: Especificaciones y Estandares
Ethernet provee servicios en nivel físico y de enlace. Ethernet define una especificación de nivel físico mientras que IEEE802.3 define diferentes implementaciones
El nivel de enlace logico (LLC) esta definido en el IEEE802.2
IEEE802.3 introduce el par de cables trenzado frente al coaxial original de Ehternet

## Slide 22: Introduccion: Ethernet

## Slide 23: Variantes y Cableados
UTP: Unshielded Twisted Pair
STP; Shielded Twisted Pair

## Slide 24: IEEE802.3x
Gigabit Ehternet es la conexión estandar en LAN
10 Gigabit es la conexión estandar en Redes Corporativas y enlaces en Operadores de Teleco.

## Slide 25: Encapsulamiento de Mensajes

## Slide 26: ¡Muchas gracias!
Juan Ignacio Alonso Montull
jignacio.alonso.montull@gmail.com