## Slide 1: NETWORKING 4 Marzo 2021

## Slide 2: El Modelo OSI
REPASO. TEST
MODELO OSI
ELEMENTOS DEL MODELO OSI
INTERRELACION CON ETHERNET
TCP/IP y el MODELO OSI

## Slide 5: MODELO OSI

## Slide 6: Modelo OSI
7 Niveles Genericos
Cada nivel trata la información de modo independiente
Se produce una SEGMENTACION de la informacion a traves del modelo
Cada nivel añade un TAG o marca de información para identificar el segmento de mensaje
Los equipos de comunicaciones y elementos de Red de Telecomunicaciones tambien siguen el modelo OSI con “EXCEPCIONES”

## Slide 7
Los niveles Criticos son los 4 primeros
Fisico
Enlace
Red
Transporte

## Slide 8: Modelo OSI

## Slide 9: Modelo OSI

## Slide 10: Modelo Osi. Encapsulamiento (Modelo TCP)

## Slide 11: Nivel 7. Aplicacion
Nivel 7 corresponde a aplicaciones de Red como por ejemplo:
                E-mail
                Hypertext Transfer Protocol: HTTP
                File Transfer Protocol: FTP
                Network File System; NFS

## Slide 12: Nivel 6. Presentación
En este nivel se encuentran los modelos de datos que se usan en la transmisión de la información y los modelos por ejemplo de encriptación de red.

## Slide 13: Nivel 5. Sesion
Los procesos de autenticación de usuarios y de red se establecen e implementan en este nivel.

## Slide 14: Nivel 4. Transporte
Se encarga de “manejar” el transporte de datos entre los dos HOSTS involucrados en la comunicación en la misma red
El nivel de transporte es critico en el modelo TCP
Se encarga de la RECONSTRUCCION del mensaje

## Slide 15: Nivel 3. Nivel de RED
Los “paquetes de datos” se enrutan en la red a este nivel.
Los ROUTERS actuan siempre a nivel 3 o de RED
IP es un protocolo de nivel 3

## Slide 16: Nivel 2. Nivel de Enlace (Data link)
Los Bridges (y Switches) actuan a nivel 2
El nivel 2 incluye el LLC y la capa MAC de Ethernet

## Slide 17: Nivel 1. Nivel Fisico
Hubs y Repetidores actuan a nivel 1.
Se define el modelo de soporte a la señal
Optico, Radio, cableado,
Tipo de cable: UTP, STP, twisted pair, coaxial……
El nivel Fisico soporta la señal transmitida e incluye los modelos de modulación y demodulación de señal, modelos de digitalización, etc.
La capacidad del medio viene dada por la ley de Shannon

## Slide 18: Modelo OSI
Define niveles de proceso independientes con interacciones bien definidas que permiten aislar las modificaciones de un nivel frente a los adyacentes
El problema de la comunicacion se divide en problemas mejor acotados, mas pequeños y manejables.
Permite la especialización tecnologica en los diferentes niveles.
Esto es muy importante en el nivel fisico que sufre mejoras continuas (por ejemplo, la tecnologia 5G)
Como modelo de referencia para desarrollo de equipos de comunicaciones que sirvan de marco unico a los diversos fabricantes

## Slide 19: Preguntas. Homework

## Slide 20: Preguntas. Homework

## Slide 21: OSI y TCP

## Slide 22: Protocolos TCP/IP nivel 7

## Slide 23: TCP/IP nivel 7
Algunas aplicaciones corresponden a mas de un nivel OSI

## Slide 24: Nivels 6 y 5 en TCP/IP
Nivel 6. Presentacion
MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions, usado para codificar información no de texto en mensajes de mail.
UNICODE: para convertir caracteres entre los conjuntos de caracteres del emisor y receptor
Nivel 5. Sesion
TELNET. Para abrir sesiones en un ordenador en red
RPC: Remote Procedure Call Protocol
iSCSI: Internet Small Computer System. Para conectar discos en red.

## Slide 25: Transporte. Nivel 4
El nivel de Transporte es el mas importante en el modelo TCP/IP

## Slide 26: Nivel 4. Virtual Circuit Setup. TCP

## Slide 27: Nivel 4. UDP

## Slide 28: Nivel 4. Puertos

## Slide 29: Nivel 4. Puertos

## Slide 30: Nivel 3. Network
IP es el protocolo mas importante en Nivel de Red.

## Slide 31: ¡Muchas gracias!
J. Ignacio Alonso Montull