## Slide 1: Networking 25 Marzo 2021

## Slide 2: Direccionamiento IP
Objetivos de la Clase de hoy:
Proposito y Jerarquia de las direcciones IP
Entender ls direcciones y su arquitectura
Direccionamiento Publico y Privado

## Slide 3: Proposito de las direcciones IP
Intercambiar datos entre ordendores (Host) mediante datagramas (o paquetes de datos)
Los paquetes son “troceados” en piezas independietes con una información de cabecera y de cola que contienen direcciones de inicio y destino junto con informacion de control
Un determinado HOST se identific por su dirección IP
La direccion del GATEWAY se usa para enviar los datos a la red correcta
La mascara de red divide la direccion IP en una parte correspondiente a la RED (NETWORK) y otra parte al HOST
Comando: “show IP interface”

## Slide 4: Jerarquia de las direcciones IP
IANA: Internet Assigned Numbers Authority. Es la responsible de las direcciones IP y de la gestion de DNS.
IANA esta gestionada por el ICANN; “ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”
ICANN delega la gestión de bloques de direcciones IP al RIR: “ Regional Internet Registry”
RIR permite la asignación local (geograficamente) al LIR: “ Local Internet Registry”.
LIR asigna direcciones a los ISP :” Internet Service Provider”. Los ISP nos dan servicio a los clientes.

## Slide 5: Estructura de las direcciones IP
4- BYTE o 32 bit, con una parte correspondinete a la direccion de RED y otra a la direccion del HOST
DOTTED DECIMAL NOTATION
4 OCTETOS por direccion
2^32 posibles direcciones: 4.294.967.296 direcciones

## Slide 6: Estructura Direccion IP
IP ignora la parte de la dirección del HOST
Cada OCTETO contiene un numero entre 0 y 255
00000000 = 0
11111111 = 255
Las mascaras de direcciones aplican la operación AND
Clases de direcciones IP: A, B, C, D, E
A, B, C son las clases publicas que conocemos

## Slide 7: Clases Direcciones IP

## Slide 8: Clase A:
0-127: Solo tenemos 128 redes clase A en IPv4 y estan reservadas para grandes organizaciones como MIT
El primer BIT de la direccion es 0 e identifica la clase A
Los 7 bits restantes son bits de identificación de red
Los ultimos 24 bits corresponden a direcciones de HOST y podemos direccionar hasta 16 millones de HOST clase A

## Slide 9: Clase B
Clase B : 128-191. Se identifican por los primeros dos bit del primer octeto
Los dos primeros bit son 1 y 0
Los 14 bits restantes de los dos primeros octetos son para direcciones de red (65.536 redes diferentes)
Los restantes 16 bits para direcciones Host

## Slide 10: Clase C:
Clase C: 192-223. Los primeros tres bit de la direccion son 110. Son las redes mas comunes.
Los restantes 21 bits son usados para direcciones de red y solo 8 bits para HOST
16 millones de direcciones de redes clase C con hasta 256 host cada una

## Slide 11: Clase D.
Clase D: 224-239. Se usan para direccionar multiples dispositivos a la vez
Se usa para MULTICASTING y no para direccionamiento de redes
No estan disponibles para el publico ni para uso comercial
Los cuatro primeros BIT son 1110

## Slide 12: Clase E
Clase E: 240-254. Reservada para investigación y para equipos experimentales
No estan disponibles comercialmente
Los cuatro primeros bits son 1111

## Slide 13: Resumen Clases de Direcciones IP

## Slide 14: Otras Direcciones reservadas
0.0.0.0 : Default route address. Cualquier fallo en el enrutamiento vuelve a esta dirección de inicio.
127.0.0.0 : the “loopback address” para probar host locales como si fuesen servidores remotos
Host numbers 0 and 255 estan reservados para identificación de red y broadcasting respectivamente
Direcciones reservadas para redes que no se van a conectar a internet (MUY IMPORTANTE)
            10.0.0.0 – 10.255.255.255
            172.16.0.0 – 172.31.255.255
            192.168.0.0 – 192.168.255.255

## Slide 15: Host ID, Network ID y mascaras de red

## Slide 16: Host ID, Network ID y mascaras de red

## Slide 17: Mascaras de red

## Slide 18: Direcciones reservadas
Direcciones reservadas para redes que no se van a conectar a internet (MUY IMPORTANTE)
            10.0.0.0 – 10.255.255.255
            172.16.0.0 – 172.31.255.255
            192.168.0.0 – 192.168.255.255
            Esto permite AHORRAR muchas direcciones IP dentro de IPv4
            Network Address Translation (NAT) o servidores proxy son necesarios para que estas direcciones privadas accedan a Internet
            El escenario es la red de nuestra casa. Es el ejemplo…….
            PORT ADDRESS TRANSLATION (PAT). Diferencias entre NAT and PAT….. Para el proximo dia……

## Slide 19: Direcciones Reservadas
Permiten que toda una red privada use una sola direccion publica (la asignada por el ISP al router)
Proporciona seguridad a los servidores locales
Ahorra espacio Ipv4
Que pasa si tengo dos redes privadas con direcciones identicas y las tengo que unir????

## Slide 20: BROADCASTING

## Slide 21: Broadcasting

## Slide 22: Broadcasting
Flooded Broadcast
Tambien llamado “DIFUSION en RED”

## Slide 23: Broadcasting
Ejemplo de Nivel 3, Broadcast DIFUSION DIRIGIDA
Sobrepasa el ROUTER y entra en la red remota
Diferencias entre Difusion Dirigida y Difusión en Red. Proximo DIA (1 trasparencia). Que usan DHCP y BOOTP??

## Slide 24: ARP: Address Resolution Protocol
La comunicacion entre nodos de lamisma red se realiza a nivel de enlace (MAC).
Si estas direcciones MAC de los nodos de la red son desconocidas, se debe establecer un mecanismo para poder averiguarlas.
Esto es lo que hace ARP
ARP permite que los clientes de la red descubran de forma dinamica esas direcciones hardware, las direcciones MAC.
Se envia una peticion ARP para una IP conocida a todas las worstation (nodos) de la LAN
El nodo objetivo contesta con su MAC al nodo que ha hecho la petición ARP
De este modo se construye una tabla dinamica con las direcciones. La “ARP table” que se consulta cada vez y limita mucho el trafico broadcast en la red

## Slide 25: ARP y RARP

## Slide 27: TEST

## Slide 28: TEST

## Slide 30
B,D,F
B,C,D

## Slide 31: ¡Muchas gracias!
Juan Ignacio Alonso Montull
jignacio.alonso.montull@gmail.com