- Puntuación del test sobre la calificación final del examen teoría-problemas: 25%

- Respuesta correcta: +1p. Respuesta incorrecta: -0.25p. Las respuestas en blanco ni suman ni restan.

- Sólo se tendrá en cuenta aquello escrito con bolígrafo azul o negro.

- Sólo se permite bolígrafo. Una sola de las respuestas es la respuesta correcta.

- Indique la respuesta correcta escribiendo la letra, en mayúscula, en la casilla correspondiente.

- SÓLO SE CONSIDERARÁ LO INDICADO EN LA TABLA DE RESPUESTAS

| TABLA DE RESPUESTAS |
| --- |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |

- En el espectro de amplitud FM donde la señal moduladora es la suma de dos tonos,

  - La componente de portadora depende exclusivamente del mayor índice de modulación proporcionado por la frecuencia del mayor tono de la señal moduladora

  - La componente de portadora depende exclusivamente de la amplitud de la portadora

  - La componente de portadora depende exclusivamente de la amplitud de la portadora y del mayor índice de modulación proporcionado por la frecuencia del mayor tono de la señal moduladora

  - Ninguna respuesta es correcta

- Suponga señales binarias y equiprobables. Se asume que se transmite la misma energía media de bit y el ruido del sistema es el mismo para todas las señales. Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta,

  - La probabilidad de error de señales polares es mayor que la probabilidad de error de señales ortogonales

  - La probabilidad de error de señales unipolares es menor que la probabilidad de error de señales polares

  - La probabilidad de error de señales polares es menor que la probabilidad de error de señales ortogonales

  - Ninguna respuesta es correcta

- Indicar la expresión correcta,

  - En DSB se puede recuperar la moduladora mediante detección de envolvente

  - La envolvente natural de la modulación SSB presenta no linealidad

  - En SSB se puede recuperar la moduladora mediante detección de envolvente

  - En AM se puede recuperar siempre la moduladora mediante detección de envolvente

- Dada un sistema PSK binario, donde las señales presentan la siguiente definición , ¿cuál es el ancho de banda nulo-nulo de una señal PSK? Considerando Rb=1/Tb

- Dada la transformada , indicar su transformada de Fourier inversa

- Considerando modulaciones lineales,

  - La componente en cuadratura de modulación SSB es nula

  - La componente en cuadratura de modulación DSB siempre es mayor que la amplitud de portadora

  - La componente en cuadratura de modulación AM es mayor que la unidad

  - Ninguna respuesta es correcta

- Considerando que xF(t), xC(t) representan la componente en fase y en cuadratura de una señal paso banda x(t), siendo fc la frecuencia de la señal portadora, indique el significado de la siguiente expresión:

  - La desviación de fase de x(t) respecto a la frecuencia de portadora

  - La señal paso banda x(t)

  - La envolvente compleja de la señal paso banda x(t)

  - La transformada de hilbert de la señal paso banda x(t)

- Dado un proceso estacionario x(t), donde a es una constante, se define el proceso y(t)=a·x(t). Entonces, indique su densidad espectral de potencia Gy(f)

- Si se aumenta el ancho de banda en un canal en coseno alzado, entonces

  - Mayor complejidad en la realización del filtro P(f).

  - Menor robustez frente a errores ya que existe mayor dependencia respecto a los símbolos lejanos del actual

  - Mayor robustez frente a errores ya que existe menor dependencia respecto a los símbolos lejanos del actual

  - Ninguna respuesta es correcta.

- Considerando una modulación PM,

  - La frecuencia instantánea de la señal modulada es función lineal de la señal moduladora.

  - La frecuencia instantánea de la señal modulada es función no lineal de la derivada de la señal moduladora.

  - La frecuencia instantánea de la señal modulada es función no lineal de la señal moduladora.

  - La frecuencia instantánea de la señal modulada es función lineal de la derivada de la señal moduladora.