## Slide 1: Retardos, errores, pérdidas y rendimiento en redes de paquetes
Apartado 1.4

## Slide 2: ¿Cómo suceden el retardo y la pérdida de paquetes?
Los paquetes se encolan en los bufers de los routers
  Pérdidas  los paquetes llegan (temporalmente) a una tasa de llegada que excede la capacidad de salida del enlace
  Retardo  los paquetes se encolan, esperando su turno para ser transmitidos por el enlace de salida
A
B
Paquetes siendo transmitidos (retardo)
Encolado de paquetes (retardo)
Buffers libres (disponibles): los paquetes que llegan
son descartados (pérdida) si no hay buffers libres

## Slide 3: Cuatro fuentes del retardo de paquetes
d_proc: procesado en el nodo
  Comprobación de errores de bit
  Determinación del enlace de salida
  Típicamente < ms
d_cola: retardo de encolado
  Tiempo esperando en el enlace de salida para ser transmitido
  Depende del nivel de congestión del router
propagación
procesado
nodal
encolado
Dtotal = dproc + dcola + dtrans + dprop
A
B
transmisión

## Slide 4: Cuatro fuentes del retardo de paquetes
d_trans: retardo de transmisión
  L: longitud del paquete (bits)
  R: ancho de banda del enlace (bps)
  d_trans = L/R
d_prop: retardo de propagación
  d: longitud del enlace físico
  s: velocidad de propagación (2x10^8 ,m/seg)
  d_prop = d/s
propagación
procesado
nodal
encolado
Dtotal = dproc + dcola + dtrans + dprop
A
B
transmisión

## Slide 5: Cuatro fuentes del retardo de paquetes
A
R
B
d_prop
d_trans
d_proc + d_cola
d_prop
d_trans

## Slide 6: Analogía de la caravana (1)
Los coches se “propagan” a 100 Km/hr
El peaje consume 12 segundos en atender a un coche (tiempo de transmisión de bit)
Coche – bit; caravana – paquete
P: ¿Cuánto tiempo pasa para que la caravana llegue al segundo peaje?
Tiempo en ‘introducir’ la caravana completa a través del peaje en la autovía = 12*10 = 120 seg.
Tiempo que tarda el último coche en propagarse del primer al segundo peaje: 100 Km/ (100 Km/hr) = 1 hora
R: 62 minutos
Peaje2
Peaje1
Caravana de
10 coches
100 km
100 km

## Slide 7: Analogía de la caravana (2)
Suponga que ahora los coches se ‘propagan’ a 1000 Km/hr.
Y suponga que el peaje tarda ahora un minuto en servir a un coche
P: ¿Llegarán los coches al segundo peaje antes de que todos los coches hayan sido servidos en el primer peaje?
  R: ¡Sí! Después de 7 minutos, el primer coche llega al segundo peaje; 3 coches están aún en el primer peaje
Peaje2
Peaje1
Caravana de
10 coches
100 km
100 km

## Slide 8: Retardo de cola (revisado)
R: ancho de banda del enlace (bps)
L: longitud del paquete (bits)
a: tasa media de llegada de paquetes
La/R ≈ 0: retardo medio de cola pequeño
La/R ≈ 1: retardo medio de cola grande
La/R >1: más ‘trabajo’ llegando del que se puede servir, ¡Retardo medio infinito!
Retardo medio de cola
Intensidad de tráfico
= La/R

## Slide 9: Pérdida de paquetes (revisado)
La cola (también conocida como búfer) que precede al enlace en el búfer tiene capacidad finita
Los paquetes que llegan a la cola llena son eliminados (perdidos)
Los paquetes perdidos pueden ser retransmitidos por el nodo anterior, por el sistema final de origen o no hacer nada
A
B
Paquete que está siendo transmitido
El paquete que llega a
la cola llena se pierde
búfer
(área de espera)

## Slide 10: Tasa de transferencia
Throughput: tasa (bits/unidad de tiempo) a la cual los bits se transfieren entre el emisor y el receptor
  Instantáneo: tasa en un momento dado
  Medio: tasa a lo largo de un período de tiempo largo
El servidor envía (de manera continua) bits en el enlace
enlace que puede transmitir a tasa
Rs (bits/sec)
enlace que puede transmitir a tasa
Rc (bits/sec)

## Slide 11: Tasa de transferencia (más)
Rs < Rc ¿Cuál es el trouhgput medio extremo a extremo?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc ¿Cuál es el trouhgput medio extremo a extremo?
Enlace en la ruta extremo a extremo que restringe el throughput extremo a extremo
Enlace de cuello de botella
Rs bits/sec
Rc bits/sec

## Slide 12: Tasa de transferencia: escenario de Internet
Throughput extremo a extremo por
conexión: mín (Rc,Rs,R/10)
En la práctica Rc o Rs suelen ser
el cuello de botella
10 conexiones (equitativas) comparten el enlace de cuello de botella de la red troncal de R bits / seg.
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R