## Slide 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA INFORMÁTICA
Tema 10. Subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento
Notes: <number>

## Slide 2: Indice
  Introducción. Definiciones
  Contadores. Clasificación.
  Contadores asíncronos
  Contadores Comerciales
  Registros. Concepto y Tipos
  Registros Integrados Universales
  Registro comercial
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>

## Slide 3: Introducción. Contadores
El contador digital o binario es un circuito secuencial que proporciona en la salida, un código determinado del nº de pulsos de una señal de sincronismo de entrada.
Construido a partir de biestables y puertas lógicas, es capaz de realizar el cómputo de los impulsos que recibe en la entrada destinada a tal efecto,
Habitualmente, el cómputo se realiza en un código binario, que con frecuencia será el binario natural o el BCD natural (contador de décadas).
Los biestables pueden ser de cualquier tipo. Los más utilizados son el J-K, el T y el D.
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>

## Slide 4: Contadores. Clasificación
Según la forma en que conmutan los biestables, podemos hablar de
  contadores síncronos (todos los biestables conmutan a la vez, con una señal de reloj común) o
  asíncronos (el reloj no es común y los biestables conmutan uno tras otro).
Según el sentido de la cuenta, se distinguen en
  Contadores ascendentes, descendentes y UP-DOWN (ascendentes o descendentes según una señal de control)
Según el código empleado
  Aiken, BCD natural (Cuenta diez estados de 0 a 9), binario, etc
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
Notes: <number>

## Slide 5: Contadores. Clasificación
Otra forma de clasificación de los contadores es según su módulo
El Módulo de un contador es el máximo nº de estados diferentes por los que pasa (4, 8, 16, 32, 48, 64, etc)
  Según la cantidad de números que pueden contar, se puede hablar de contadores binarios de n bits (cuentan todos los números posibles de n bits, desde 0 hasta 2N-1)
  Un contador de décadas tendría modulo 10
  Ejemplo, un contador de módulo 4 pasa por 4 estados, y contaría del 0 al 3.
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>

## Slide 6: Contadores. Aplicaciones
Los contadores se usan en muchas aplicaciones como
  Contar el Nº vehículos
  El Nº de objetos de una cadena de producción
  El Nº de eventos
  El tiempo. Divisor de frecuencia
  Generador direcciones de memoria
  Conversión de datos en formato serie y paralelo y viceversa
  Secuenciador ; etc.
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>

## Slide 7: Contador asíncrono ascendente (Up)
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
Notes: Estado de partida 111. Como Q’1 es ascendente a 1, hace conmutar a cero el FF2. Lo mismo ocurre en el FF3.
Razonando de esta forma la cuenta es:
000, 001, 010,011,100, 101, 110,111.
<number>

## Slide 8: Contador asíncrono descendente (Down)
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
Notes: El estado de partida es 000. Los FF son se activan por flanco de bajada.
Al llegar el primer flanco de bajada de CK pone a 1 el FF1. Como Q’1 está a 1, al cambiar a cero tenemos un flanco de bajada que pone a 1 el FF2. Lo mismo ocurre en el FF3.
El segundo flanco de CK, conmuta el FF1 a 0 y Q’1 presenta un flanco de subida al FF2 por lo que no cambia de estado (mantiene el 1). Como Q’2 no presenta flanco el FF3 no cambia de estado.
Razonado de esta forma se obtiene la siguiente secuencia:
111,110,101, 100, 011,010,001,000
<number>

## Slide 9: Contador asíncrono reversible (up&down)
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.
Notes: Si conectamos los biestables (activos en flanco de bajada) unimos Q’ con el ck del siguiente biestable. Luego tendremos un contador asíncrono descendente (ver diapositivas anteriores)
<number>

## Slide 10: Contador asíncrono de décadas
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.
Notes: Para realizar un contador modulo 10 (de 0 a 9) se necesitarían 4 flip flops. Con 4 FF de la forma indicada anteriormente podríamos contar hasta 16 estados diferentes (de 0 a 15), por lo que al llegar a 9 si queremos volver a 0 lo que hacemos es poner en cero todos los FF utilizando las entradas de CLEAR.
Para hacer esto necesitamos decodificar el estado de numeración siguiente al mas alto con un circuito combinatorio adicional que haga que los FF, en lugar de mostrar un 10 (1010) muestren un cero (0000) haciendo un CLEAR en todos los FF. Esto se hace con la compuerta NAND que se muestra en el circuito. Se utiliza una compuerta NAND porque la entrada de CLEAR está negada. Esto quiere decir que los FF se resetean con un cero.
<number>

## Slide 11: Contador síncrono ascendente
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.
Notes: En los contadores síncronos las entradas de reloj de todos los flip flops se conectan juntas a un reloj común. De esta manera todos los FF cambian de estado simultáneamente (en paralelo). El circuito a continuación muestra un contador sincrono de 3 bits.
<number>

## Slide 12: Contador síncrono descendente
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.
Notes: En este contador la entrada de reloj es común (activa por flanco de bajada)
Para ver su funcionamiento tomemos un ejemplo: DCBA= 0100. La próxima cuenta tendrá que ser DCBA = 0011. Veamos si es la salida A está siempre complementada luego vale 1 en la entrada de la primera AND. La salida B está igualmente complementada, luego su valor es 1 en la entrada de la puerta AND. La salida C está también complementada en la entrada de la segunda AND, luego su valor es cero. El FF4 no cambiará de estado. Luego A4A3 A2 A1 = 0 011.
<number>

## Slide 13: Contador síncrono reversible (up&down)
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.
Notes: El control de la cuenta es la entrada DOWN/UP’
Si la cuenta es ascendente (control acero), las puertas tachadas generan un “0”, lo que habilita la conectividad estudiada para los contadores síncronos ascendentes estudiados anteriormente.
De forma análoga se puede razonar con la cuenta descendente.
<number>

## Slide 14: Contador comercial programable BCD con puesta a cero prioritaria (74160)
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.
Notes: Este circuito integrado es un contador programable de 4 bits con carga de datos paralelo (ABCD). El reset es asíncrono. Dispone de una salida de acarreo para contajes en cascada, así como de dos entradas de control del contaje.
Pines:
La relación de pines de este integrado es la siguiente:
A, B, C, D: Pines de entrada de datos de preselección. Estos pines indican el valor de carga del contaje para realizar un contaje programado. La carga de estos pines se hace de forma paralela y síncrona. A es el bit de menor peso (LSB). Entradas sin inversión.
CK: Pin de entrada de reloj. El avance del contaje se realiza con cada flanco ascendente de la señal de reloj. Entrada sin inversión.
CLR’: Pin de reset. Se trata de un reset asíncrono, es decir, no se necesita que esta señal esté sincronizada en el tiempo con la señal de reloj. Entrada con inversión.
LOAD’: Pin de carga de los datos de preselección. Cuando se da un flanco ascendente de la señal de reloj y esta entrada tiene un nivel lógico bajo, se realiza la carga del dato de preselección de las entradas A...D al interior del contador. Entrada con inversión.
ENT, ENP: Pines de entrada control de contaje. La combinación del estado de estas dos entradas permite el control del contaje. Entradas sin inversión.
QA, QB, QC, QD: Pines de salida del contaje. Estas salidas indican el valor del contaje. QA es el bit de menor peso (LSB). Salidas sin inversión.
RCO: Pin de salida de sobrepasamiento. Cuando el contador se encuentra al máximo estado (1001) esta señal pasará a estado lógico alto. Esta señal puede ser utilizada como señal de reloj para sucesivos contadores en cascada. Esta señal se mantendrá en valor alto mientras dure el estado máximo de contaje. Salida sin inversión.
Funcionamiento:
Un nivel lógico bajo en la entrada pone todas las salidas a valor lógico bajo. Para realizar la carga del valor de las entradas de datos A, B ,C y D se deberá meter un nivel lógico bajo en la entrada cuando se dé un flanco ascendente de la señal de reloj. La función de contaje esta deshabilitada mientras la señal se encuentre a nivel lógico bajo. Si se carga el contador con un valor de contaje superior al máximo (1001), el contador volverá a la secuencia de contaje normal.
El contador dispone de dos entradas de habilitado del contaje (T y P), éste empieza cuando estas dos entradas y la entrada de carga de los datos de preselección () tengan un nivel lógico alto.
Vease simulación en:
http://meteo.ieec.uned.es/www_Usumeteog/comp_sec_contadores_sincronos.html
<number>

## Slide 15: Registros
Los registros son circuitos secuenciales capaces de almacenar una información de n bits de información.
Internamente está constituidos por FFs tipo D.
Son dispositivos síncronos
Admiten dos operaciones básicas: lectura (R) y escritura (W)
  La entrada al registro sería la escritura y la salida y la salida la lectura
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.

## Slide 16: Tipos de registros (1)
Los registros pueden ser serie o paralelo
  Serie: los bits se transfieren uno a continuación del otro por una misma línea. Por tanto tienen una sola entrada de datos. Estos registros también se llaman regegistros de Desplazamiento (Shift registers)
  Paralelo: se intercambian todos los bits al mismo tiempo, utilizando un número de líneas de transferencia igual al número de bits que puede almacenar.
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>

## Slide 17: Tipos de registros (2)
Los registros también se pueden clasificar en
  Entrada serie – Salida serie.
  Entrada serie – Salida paralelo
  Entrada paralelo – Salida serie
  Entrada paralelo – Salida paralelo
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>

## Slide 18: Registros de entrada serie y salida serie
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>

## Slide 19: Registro de entrada serie y salida paralelo
La estructura de un registro serie paralelo es muy similar a la de un registro con entrada y salidas en serie.
  Observamos que la única diferencia es que se le añade una salida a cada una de las salidas q del biestable: de esta manera se pueden obtener todos los datos a la vez
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.

## Slide 20: Registros de entrada paralelo y salida serie
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.
Notes: El funcionamiento es el siguiente: cuando en la entrada de selección desplazamiento /carga’ hay un 0 se realiza la carga. Con el inversor este cero se convierte en un 1 y por lo tanto las puertas NAND que hay arriba y debajo de los biestables se convierten en inversores.
A continuación se introducen los datos: en el bit que haya un 1, se activa el Preset, y en el que haya un cero, se activa el Clear.
Para el desplazamiento se coloca un 1 en Desplazamiento/Carga’ de esta manera se consigue que nunca se activan las entradas ni PR ni CL, ya que de las puertas NAND siempre saldrá un 1. El desplazamiento se realiza como en un registro serie-serie.
<number>

## Slide 21: Registro de entrada paralelo y salida paralelo
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.

## Slide 22: Registro de Desplazamiento Universal
Se trata de un CI, que dispone de un registro dedesplazamiento, que permite carga serie, carga paralela, desplazamiento a izquierda y a derecha, mediante el uso de unas señales de control.
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>
.
Notes: El funcionamiento de este dispositivo es similar a los descritos anteriormente; cabe hacer notar que cuando se selecciona la operación de desplazamiento a la derecha el bit que se carga (entrada: DSR) queda registrado en la posición A (salida: QA), mientras que si seleccionamos la operación de desplazamiento a la izquierda, el bit que se carga (entrada: DSL) queda registrado en la posición D (salida: QD).
<number>

## Slide 23: Registro de Desplazamiento Universal TTL 74194
FFTI. Tema 10. subsistemas lógicos dedicados a la temporización y almacenamiento. <number>