## Slide 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA INFORMÁTICA
Tema 8.-Computación aritmética.

## Slide 2: ÍNDICE
  Introducción
  Aritmética binaria básica. Operaciones
  Circuitos aritméticos básicos. El semisumador
  Circuitos aritméticos básicos. El sumador completo
  Circuitos aritméticos básicos. El multiplicador
  UAL

## Slide 3: Introducción (1/2)
Se estudiarán los circuitos lógicos combinacionales dedicados al proceso numérico
  suma, resta, multiplicación y división.
Los circuitos dedicados a soportar operaciones aritméticas pueden ser:
  Combinacionales y secuenciales.
El proceso numérico es una de las actividades que más se realiza en un computador digital.

## Slide 4: Introducción (2/2)
En este capítulo nos centraremos en los circuitos combinacionales que realizan operaciones con números naturales (incluido el cero)
Las operaciones aritméticas de números enteros se tratarán en la asignatura Estructura de Computadores del 2º semestre
Existen muchas aplicaciones que demandan computación masiva aritmética
  De ahí que se hayan fabricado procesadores especializados (digital signal processors ó DSPs)
Notes: Los números enteros son un conjunto de números que incluye a los números naturales distintos de cero (1, 2, 3, ...), los negativos de los números naturales (..., −3, −2, −1) y al cero.

## Slide 5: Aritmética binaria básica. La suma.
Notes: La suma o adición binaria es análoga a la de los números decimales. La diferencia radica en que en los números binarios se produce un acarreo (carry) cuando la suma excede de uno; mientras en decimal, se produce un acarreo cuando la suma excede de nueve.

## Slide 6: Ejemplos de suma en decimal y binario

## Slide 7: Aritmética binaria básica. La resta.
Notes: La resta 0 - 1 se resuelve igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente: 0 - 1 = 1 y me llevo 1, lo que equivale a decir: 10 - 1 = 1 y me llevo 1.

## Slide 8: Ejemplos de resta en decimal y binario
Notes: La resta o sustracción de números binarios es similar a los números decimales. La diferencia radica en que, en binario, cuando el minuendo es menor que el sustraendo, se produce un préstamo o borrow de 1, mientras que en decimal se produce un préstamo de 10.
Las flechas en azul muestran los préstamos.

## Slide 9: Aritmética binaria básica. La multiplicación.
Tabla de verdad
Notes: Los exponentes (en rojo) indican el acarreo de la suma anterior.

## Slide 10: Aritmética binaria básica. La división
Notes: La división binaria se realiza igual que la decimal, pero de una forma mas sencilla porque se simplifica la elección de cada dígito del cociente.

## Slide 11: Circuitos aritméticos básicos. El semisumador
Tabla de verdad
Funciones
Notes: Las salidas son la suma (S) y el acarreo (C).
En inglés half adder (HA)

## Slide 12: Circuitos aritméticos básicos. El sumador completo
Notes: S = A‘B'Ci + A’BCi' + AB'Ci' + ABCi=A’(B’Ci+BCi’)+A(B’Ci’+BCi)=A’ XOR(B,Ci)+A XNOR(B,Ci)=XOR (A,B,Ci)
Co = A‘BCi + AB'Ci + ABCi' + ABCi = AB + A’BCi + AB'Ci =A.B + Ci XOR (A,B)

## Slide 13: Implementación del sumador completo con puertas lógicas

## Slide 14: Implementación del sumador completo con semisumadores

## Slide 15: Implementación de un cuádruple (4 bits) sumador total o completo
Notes: ST= sumador total o completo

## Slide 16: Sumador completo comercial de 4 bits
CI 7483
Notes: C0=Acarreo de entrada
C4=Acarreo de salida

## Slide 17: Implementación de un multiplicador de 2 números de 3 bits

## Slide 18: La unidad aritmético-lógica
En computación, la unidad aritmético lógica, también conocida como ALU (siglas en inglés de arithmetic logic unit), es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas (como suma, resta, multiplicación, etc.) y operaciones lógicas (si, y, o, no), entre dos números.
Notes: Un típico símbolo esquemático para una ALU: A y B son operandos; R es la salida; F es la selección de función; D es un estado de la salida

## Slide 19: La UAL 74181
Notes: El 74181 es una unidad aritmético lógica implementada como un circuito integrado TTL de la serie 7400. Fue la primera ALU completa en un simple chip.[1] Fue utilizado como el núcleo aritmético/lógico en los CPU de muchos minicomputadores.
G’ es el generador de acarreo (activo a nivel bajo), en la suma G indica que F es 16 o mas y en la resta que es menor que cero.
P’ es el propagador de acarreo (activo a nivel bajo), en la suma P indica que F es 15 o mas y en la resta que es cero o menos. G y P son salidas de acarreo anticipado que no siempre se usan.
C4 es el acarreo de salida y debe conectarse a la siguiente ALU.
C0 indica si la operación aritmética es con o sin acarreo.

## Slide 20: Otros Circuitos Aritméticos. La UAL 74181
Notes: /A= A negado

## Slide 21: La UAL 74181. Ejemplo de aplicación